## Slide 1: Konsep Komunikasi VoIP
Dr. Purnamawati, M.Pd
Dr. Purnamawati, M.Pd
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2019

## Slide 2: VoIP
Pengenalan jaringan paket
Konsep dasar dan komponen jaringan
Integrasi jaringan circuit switch dan paket switch
Paket VoIP
Protokol VoIP
Dr. Purnamawati, M.Pd

## Slide 3: Pengantar
VoIP (Voice Over Internet Protocol) merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan Internet Protokol untuk menyediakan komunikasi voice secara elektronis dan real time.
Teknologi ini muncul melengkapi teknologi voice secara circuit switch dan menawarkan fitur yang beragam.
Terdapat dua protokol signaling dalam VoIP yaitu H.323 dan SIP.
Model konfigurasi VoIP dapat dilakukan dalam tiga skenario, yaitu PC to PC, PC to Phone, dan Phone to Phone.

## Slide 4: Pengantar
VoIP menggunakan metode kompresi dan modulasi untuk membawa sinyal suara analog, seperti contoh suara yang kita keluarkan saat melakukan pembicaraan dan merubahnya menjadi data digital yang dapat ditransmisikan melalui internet.
Trafik VoIP dibagi menjadi dua bagian transmisi jaringan yaitu :
  transmisi untuk signaling dan
  untuk RTP (Realtime Transfer Protocol).

## Slide 5: Pengantar
Protocol yang digunakan untuk signaling selalu berbasis TCP (Transfer Control Protocol) sedang untuk RTP yang digunakan adalah protocol berbasis UDP (User Datagram Protocol).
Signaling dilakukan diantara port TCP yang sudah umum diketahui misalkan :
  H.323 menggunakan port 1720 untuk melakukan signaling
  SIP (Session Initiation Protocol) menggunakan port 5060 untuk menggunakan signaling

## Slide 6
Notes: Memakai voip

## Slide 7: Dari PC ke PC melewati jaringan internet
Dari PC ke Phone dan sebaliknya
Hubungan ini memerlukan sebuah gateway yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian standar antar media termasuk penyesuaian kanal kontrol dan kontrol pensinyalan antar media.
Gateway ini bisa berupa PC atau router.

## Slide 8: Dari Phone ke Phone melewati jaringan internet

## Slide 9: Komponen VoIP (1)
User Agent
  User Agent adalah komponen VoIP yang langsung berhubungan dengan user. User dapat menggunakan dan mengoperasikan untuk melakukan komunikasi dengan user yang lain dan juga melakukan setting untuk berkomunikasi dengan phone analog
Proxy
  Merupakan software yang digunakan sebagai server VoIP yang menangani proses registrasi dan autentikasi user.
  Proxy melakukan banyak proses yang membuat panggilan dapat terlaksana diantara user dan menampilkan proses panggilan yang terlihat dalam log diserver.
  Proxy yang kita gunakan adalah Softswitch

## Slide 10: Komponen VoIP (2)
Protocol
  Signaling dilakukan sebelum melakukan panggilan. Jalur dibentuk point to point menggunakan protokol signaling yang berbasis TCP
  Setelah jalur terbentuk, RTP melakukan transfer sinyal suara yang telah dipaketisasi melui jalur UDP
CODEC (Coder Decoder)
  Digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan IP dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya kembali.
  Masing masing codec punyai spesifikasi bandwidth yang dibutuhkan yang berbeda. Misalkan G711  64 Kbps.

## Slide 11: Paket VoIP (1)
Tiap paket VoIP terdiri atas dua bagian, yakni header dan payload (beban).
Header terdiri atas :
  IP header,
  Real-time Transport Protocol (RTP) header,
  User Datagram Protocol (UDP) header,
  Ethernet header

## Slide 12: Paket VoIP (2)
IP header
bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan.
Pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau Type of Service (ToS) yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non real-timed
UDP header
UDP header memiliki ciri tertentu yaitu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latency
RTP header
RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time.
RTP tidak mendukung realibilitas paket untuk sampai tujuan.
RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP (Real Time Control Protocol) yang mengendalikan QoS dan sinkroniasi media stream yang berbeda

## Slide 13: Protocol VoIP
Protokol H.323
H.323 merupakan protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU-T yang mendefinisikan komunikasi multimedia real-time dan konferensi melalui jaringan packet-based yang tidak menyediakan guaranteed QoS seperti LAN dan Internet

## Slide 14: Protokol H.323

## Slide 15: H.323
H.323 merupakan protokol yang memayungi beberapa protokol lain yang terlibat dalam proses transmisi multimedia. Komponen dari protokol H.323, yaitu :
  Terminal.
  Gateway.
  Gatekeeper.
  Multipoint Control Unit (MCU)
Tujuan desain dan pengembangan H.323 adalah untuk memungkinkan interoperabilitas dengan tipe terminal multimedia lainnya

## Slide 16: H.323
TERMINAL (ENDPOINTS)
Terminal adalah klien endpoint dalam suatu LAN yang menyediakan komunikasi dua arah dan real-time.
H.323 menspesifikasikan mode operasi yang dibutuhkan untuk audio, video, dan/atau terminal data untuk dapat bekerja sama-sama.

## Slide 17: Arsitektur Protokol H.323

## Slide 18: H.323
G.7xx codecs (Audio Codec)
Rekomendasi - rekomendasi ini mendefinisikan mengenai coding dan decoding sinyal suara analog ke format digital beserta dengan format kompresinya. Contohnya : G.711, G.729, G.722 , dan lain-lain.
H.26x codecs (Video Codec)
Rekomendasi mengenai proses digitalisasi sinyal video analog. Contohnya : H.261 dan H.263

## Slide 19: H.323
H.225.0
Jika gatekeeper terdapat dalam suatu network maka H.225.0 mengatur proses registrasi terminal ke gatekeeper tersebut dan mengatur pula proses admisi di jaringan tersebut.
Jika gatekeeper tidak ada maka H.225 digunakan untuk proses setup dan cleardown panggilan, bekerja sama dengan protokol Q.931.
H.245
Protokol ini berfungsi untuk membangun kanal logikal (logical channel) yang akan menjadi kanal transmisi media. Setelah proses setup hubungan antara dua endpoint berhasil dilakukan menggunakan H.225.0 dan Q.931.

## Slide 20: H.323
Q.931
Q.931 digunakan bersama H.225.0 untuk membangun hubungan H.323.
H.225.0 di sisipkan dalam pesan UUIE (User to User Information Element) dari Q.931 untuk menyediakan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam format Q.931 misalnya informasi mengenai IP address.
RTP (Real Time Transport Protocol)
RTP merupakan protokol yang digunakan untuk mendapatkan transmisi multimedia (suara dan video) secara real time. Pada saat ditransmisikan melalui jaringan IP, RTP menempati layer bawah UDP.

## Slide 21: H.323
RTCP (RTP Control Protocol)
RTCP mirip dengan RTP. Protokol ini mendefinisikan mekanisme pengawasan terhadap kualitas penerimaan media yang ditransmisikan menggunakan RTP dalam suatu sesi real time.
T.120
Protokol untuk mengatur pertukaran data pada saat terjadi panggilan multimedia.

## Slide 22: H.323
GATEWAY
Komponen gateway menghubungkan jaringan H.323 dengan jaringan berbeda. Fungsi dasar entitas ini menyambungkan terminal H.323 dengan terminal non H.323.
Gateway adalah komponen H.323 yang bertugas melakukan translasi yang tepat antara format transmisi (cotohnya H.225.0 ke/dari H.221) dan antara prosedur komunikasi (contohnya H.245 ke/dari H.242).
GATEKEEPER
Gatekeeper merupakan komponen yang paling penting dalam sistem H.323. Entitas ini merupakan komponen opsional.
Gatekeeper menyediakan layanan call control, bekerja sama dengan terminal, MCU, Gateway atau MC.
Komponen ini juga dapat melakukan fungsi opsional seperti Call Control Signalling, Call Authorization, Bandwidth Management dan Call Management.

## Slide 23: H.323

## Slide 24: H.323
MULTIPOINT CONTROL UNIT (MCU)
Entitas MCU adalah sebuah endpoint pada LAN, mendukung konferensi point-to-point dan multipoint.
Terdiri dari Multopoint Controller atau MC dan opsional Multipoint Processor atau MP.
Multipoint Controller bertanggung jawab atas determinasi kapabilitas umum untuk audio dan video processing antara semua terminal, menyediakan fungsi kontrol untuk endpoint dalam sebuah konferensi multipoint dan membawa pargantian kapabilitas, serta mengatur mode operasi umum untuk transmisi stream multimedia antara endpoint.
MC tidak berurusan langsung dengan beberapa stream media. Hal ini ditangani oleh MP, bagian yang mencampur, memindahkan, dan memproses audio, video dan/atau bit-bit data.

## Slide 25: SIP
SIP adalah peer-to-peer signaling protokol, dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF), yang mengijinkan endpoint-nya untuk memulai dan mengakhiri sessions komunikasi.
Protokol ini didefinisikan pada RFC 2543 dan menyertakan elemen protokol lain yang dikembangkan IETF, mencakup Hypertext Transfer Protokol (HTTP) yang diuraikan pada RFC 2068, Simple Mail Transfer Protokol (SMTP) yang diuraikan pada RFC 2821, dan Session Description Protokol (SDP) yang diuraikan pada RFC 2327

## Slide 26
SIP

## Slide 27: SIP
Proxy Server : merupakan host jaringan yang berperan sebagai server yang meroutingkan request ke tujuan dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakai tertentu diijinkan untuk melakukan panggilan.
Proxy harus bertindak sebagai server dan client, dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server, dan mengarahkan SIP response pada user agent client.
Redirect Server : merupakan server logika yang mengarahkan suatu klien pada perangkat pengganti dari Uniform Resource Indicators (URIs) untuk menyelesaikan tugas request
Registrar Server: menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengijinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya.
Location Server : menyediakan service untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan data / keterangan yang ada pada domain jaringan.

## Slide 28: SIP
Messages yang terdapat pada SIP didefinisikan dalam dua format :
Request, dikirim dari client ke server, yang berisi tentang operasi yang diminta oleh client tersebut.
Responses, dikirim dari server ke client, yang berisi informasi mengenai status dari apa yang diminta oleh client.
Ada enam tipe dari request messages :
INVITE : menunjukan bahwa user atau service sedang diundang untuk bergabung dalam session. Isi dari pesan ini akan memasukan suatu uraian menyangkut session untuk user yang diundang.
ACK : mengkonfirmasi bahwa client telah menerima suatu final response untuk suatu INVITE request, dan hanya digunakan di INVITE request.
OPTION : digunakan untuk query suatu server tentang kemampuan yang dimilikinya.
BYE : dikirim oleh user agent client untuk menunjukan pada server bahwa percakapan ingin segera diakhiri.
CANCEL : digunakan untuk membatalkan suatu request yang sedang menunggu keputusan.
REGISTER : digunakan oleh client untuk mendaftarkan informasi kontak.

## Slide 29: SIP
Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol, antara lain :
  Session Description Protocol (SDP)
  Session Announcement Protocol (SAP)
  Real-Time Transport Protocol (RTP)
  Real-Time Control Protocol (RTCP)
  ITU-T Codec